Príloha č. 4                      pre časť 1

TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a VýpoČet zmluvnej ceny

Verejný obstarávateľ: Strojárne SK, s. r. o. Sídlo Kružlov 177, 086 04 Kružlov IČO: 36509833

Názov predmetu zákazky: „Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov“

Časť 1 : „CNC plazmový rezací stroj“

| Identifikácia uchádzača: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Všeobecná charakteristika ponúkaného zariadenia: |  |  |
| Výrobca, značka, model: |  |  |
| Časť | Pol. | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra | Ponuka - hodnota parametra navrhovanej technológie |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE |
|  |  | Rezací stroj |  |  |
|  | 1 | Pracovná šírka | min.2200-max.2300mm |  |
|  | 2 | Pracovná dĺžka | min.6500-max6700mm |  |
|  | 3 | Naklápací plazmový agregát | min.40° -max.50° |  |
|  | 4 | Presnosť náklonu: | min. 0,2°-max. 1° |  |
|  | 5 | Možnosť automatickej kalibrácie | áno |  |
|  | 6 | RS nie windows, priemyselne prevedenie | áno |  |
|  | 7 | Rýchlosť polohovania | min.41-max.50 m/min |  |
|  | 8 | Zamerenie zapaľovacej výšky presne v bode prepalu s riešením pre odmeranie v mieste kde uz prepal bol | áno |  |
|  | 9 | Laserový zameriavací systém pre určenie "0" bodu a natočenia plechu | áno |  |
|  | 10 | Pamäť nekonečného počtu "0" bodov resp. "0" bodu pre každý program zvlášť | áno |  |
|  |  | Odsávaný sekčný stôl so sekciami |  |  |
|  | 11 | Odsávaný sekčný stôl so sekciami | sekcia min.490-max.520mm |  |
|  | 12 | Dráha stroja a stôl musí byť jedna konštrukcia - kompaktné prevedenie | áno |  |
|  |  | Plazmový zdroj |  |  |
|  | 13 | Plazmový zdroj | min.300A -max.350A |  |
|  | 14 | istenie plazmového zdroja | max 94A 400V |  |
|  | 15 | Plazmový zdroj s doplnkom ručný horák dlžký | min.6000 - max.10000mm |  |
|  | 16 | Plazmový zdroj modulárna konštrukcia - možnosť navýšiť výkon zdroja o 100A | áno |  |
|  | 17 | Prepal do materiálu konštrukčná oceľ: | min.40 - max.50 mm |  |
|  | 18 | Kvalitný rez konštrukčná oceľ: | min.45 - max.60 mm |  |
|  | 19 | Deliaci rez konštrukčná oceľ: | min.75 - max. 100 mm |  |
|  |  | Filtračná jednotka |  |  |
|  | 20 | Filtračná jednotka min. sací výkon | 8200 - max.9900 m3/hod |  |
|  | 21 | Filtračná plocha (plocha všetkých filtračných patrón) | min. 140 - max.300 m2 |  |
|  | 22 | Filtračná jednotka vrátanie pripojovacieho potrubia a navracania prefiltrovaného vzduchu naspäť do haly | áno |  |
|  | 23 | Programovací software vrátane modulu pre naklápací plazmový agregát | áno |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |
|  | 24 | Dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa | áno |  |
|  | 25 | Osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača | áno |  |
|  | 26 | Zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku | áno |  |
|  | 27 | Zaškolenie personálu na obsluhu zariadenia | áno |  |
| Výpočet zmluvnej ceny : |  |  |
| časť 1. - CNC plazmový rezací stroj |  |  |
| Časť | Pol. | Predmet | Množstvo | Cena bez DPH v Eur |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE | 1 |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |  |  |
|  | 24 | Dodanie na miesto | 1 |  |
|  | 25 | Osadenie logického celku (zariadenia) | 1 |  |
|  | 26 | Zapojenie logického celku (zariadenia) | 1 |  |
|  | 27 | Zaškolenie | 1 |  |
|  |  | CENA bez DPH spolu: |  | 0,00 |

|  | Vypĺňajú sa farebne označené polia, spôsobom podľa bodu B v časti B1 súťažných podkladov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V ......................., dňa ............................

.........................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača/lídra skupiny