Príloha č. 4                      pre časť 2

TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a Výpočet zmluvnej ceny

Verejný obstarávateľ: Strojárne SK, s. r. o. Sídlo Kružlov 177, 086 04 Kružlov IČO: 36509833

Názov predmetu zákazky: „Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov“

Časť 2 : „Hydraulická zakružovačka plechov“

| Identifikácia uchádzača: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Všeobecná charakteristika ponúkaného zariadenia: |  |  |
| Výrobca, značka, model: |  |  |
| Časť | Pol. | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra | Ponuka - hodnota parametra navrhovanej technológie |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE |
|  |  | Technické parametre |  |  |
|  | 1 | pracovná dĺžka valcov | min.2000-max.2100 mm |  |
|  | 2 | priemer horného valca | min.270-max.290 mm |  |
|  | 3 | priechod medzi horným a spodným valcom | min. 45 mm |  |
|  | 4 | kapacita zakruženia (materiál S235, šírka 2000 mm, vnútorný priemer 810 mm): | min. 16,0 mm |  |
|  | 5 | kapacita predohybu (materiál S235, šírka 2000 mm, vnútorný priemer 405 mm): | min. 13,0 mm |  |
|  | 6 | kapacita predohybu (materiál S355, šírka 600 mm, vnútorný priemer 540 mm): | min. 20,0 mm |  |
|  | 7 | príkon elektromotora | min. 15 kW |  |
|  |  | Vybavenie zakružovačky |  |  |
|  | 8 | indukčne kalené valce, 4 ks | áno |  |
|  | 9 | NC riadiaci systém, umožňujúci vytvorenie programu automatickým zaznamenaním postupu práce na zakružovačke | áno |  |
|  | 10 | ukladanie vytvorených NC programov do pamäte systému | áno |  |
|  | 11 | spustenie programu a automatické polohovanie a rotácia valcov zakružovačky podľa programu | áno |  |
|  | 12 | nastaviteľná rýchlosť zakružovania | áno |  |
|  | 13 | nastaviteľný a odmeriavaný hydraulický prítlak spodného valca | áno |  |
|  | 14 | definícia kapacity zakružovačky (tabuľka) pre materiály S235 a S355: pre rôzne priemery a šírky zakružovaného plechu áno | áno |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |
|  | 15 | doprava zakružovačky na miesto inštalácie | áno |  |
|  | 16 | náplň hydraulickým olejom | áno |  |
|  | 17 | vyloženie zakružovačky, inštalácia | áno |  |
|  | 18 | Zaškolenie obsluhy | áno |  |
|  | 19 | záruka 24 mesiacov | áno |  |
|  | 20 | návod na obsluhu a technická dokumentácia | áno |  |
| Výpočet zmluvnej ceny : |  |  |
| Pre časť 2. – „Hydraulická zakružovačka plechov“ |  |  |
| Časť | Pol. | Predmet | Množstvo | Cena bez DPH v Eur |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE | 1 |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |  |  |
|  | 15 | doprava zakružovačky na miesto inštalácie | 1 |  |
|  | 16 | náplň hydraulickým olejom | 1 |  |
|  | 17 | vyloženie zakružovačky, inštalácia | 1 |  |
|  | 18 | zaškolenie obsluhy | 1 |  |
|  | 19 | záruka 24 mesiacov | 1 |  |
|  | 20 | návod na obsluhu a technická dokumentácia | 1 |  |
|  |  | CENA bez DPH spolu: |  | 0,00 |

|  | Vypĺňajú sa farebne označené polia, spôsobom podľa bodu B v časti B1 súťažných podkladov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V ......................., dňa ............................

.........................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača/lídra skupiny