Príloha č. 4                      pre časť 3

TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a Výpočet zmluvnej ceny

Verejný obstarávateľ: Strojárne SK, s. r. o. Sídlo Kružlov 177, 086 04 Kružlov IČO: 36509833

Názov predmetu zákazky: „Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov“

Časť 3 : „Hydraulický CNC ohrňovací lis“

| Identifikácia uchádzača: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Všeobecná charakteristika ponúkaného zariadenia: |  |  |
| Výrobca, značka, model: |  |  |
| Časť | Pol. | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra | Ponuka - hodnota parametra navrhovanej technológie |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE |
|  |  | Technické parametre |  |  |
|  | 1 | lisovacia sila | min.320 -max.400 t |  |
|  | 2 | pracovná dĺžka | min.3000 -max.3100 mm |  |
|  | 3 | priechod medzi stojanmi | min.2600 -max.2800 mm |  |
|  | 4 | približovacia rýchlosť pohybu barana | min. 150 mm/s |  |
|  | 5 | vzdialenosť medzi baranom a stolom | min. 520 mm |  |
|  | 6 | šírka stola | min. 300 mm |  |
|  | 7 | vyloženie v stojanoch | min. 410 mm |  |
|  | 8 | posuv zadného dorazu v osi X | min. 600 mm |  |
|  | 9 | príkon elektromotora | min. 35 kW |  |
|  | 10 | dotykový 2D grafický CNC riadiaci systém | min. 15“ |  |
|  |  | Vybavenie lisu |  |  |
|  | 11 | 4 CNC riadené osí lisu: Y1, Y2, X, R | áno |  |
|  | 12 | polohovanie osí zadného dorazu X a R: servomotormi | áno |  |
|  | 13 | priehyb stola: CNC automatický motorický systém | áno |  |
|  | 14 | horný nástroj: v celej pracovnej dĺžke, R=5mm, pevnosť nástroja min. 160 t/m | áno |  |
|  | 15 | spodný nástroj: v celej pracovnej dĺžke, 5 drážok V=30,40,80,100,150 mm, pevnosť nástroja min. 180 t/m | áno |  |
|  | 16 | bezpečnostná ochrana rúk: svetelný lúč pod špičkou horného nástroja | áno |  |
|  | 17 | predné podperné ramená: 2 ks vedené v lineárnom vedení | áno |  |
|  | 18 | softvér riadenia lisu určený pre inštalovanie do PC (pre programovanie v kancelárii a zálohovanie dát z CNC riadiaceho systému lisu) | áno |  |
|  | 19 | systém automatického laserového odmeriavania uhlu ohybu | áno |  |
|  | 20 | systém spolupracujúci s CNC riadiacim systémom | áno |  |
|  | 21 | meranie na princípe odrazov laserových lúčov z oboch ramien ohybu | áno |  |
|  | 22 | automatické zmeranie odpruženia a automatická korekcia uhlu | áno |  |
|  | 23 | citlivosť: merania uhlu +/- 0,5° | áno |  |
|  | 20 | rozsah práce: pre ohyby medzi 70°a 160° | áno |  |
|  | 21 | možnosť zmerať výsledný uhol ohybu v cele pracovnej dĺžke lisu | áno |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |
|  | 22 | doprava lisu na miesto inštalácie | áno |  |
|  | 23 | náplň hydraulickým olejom | áno |  |
|  | 24 | vyloženie lisu, inštalácia | áno |  |
|  | 25 | zaškolenie obsluhy | áno |  |
|  | 25 | záruka 24 mesiacov | áno |  |
|  | 26 | návod na obsluhu a technická dokumentácia | áno |  |
| Výpočet zmluvnej ceny : |  |  |
| časť 3. - Hydraulický CNC ohraňovací lis |  |  |
| Časť | Pol. | Predmet | Množstvo | Cena bez DPH v Eur |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE | 1 |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |  |  |
|  | 22 | doprava lisu na miesto inštalácie | 1 |  |
|  | 23 | náplň hydraulickým olejom | 1 |  |
|  | 24 | vyloženie lisu, inštalácia | 1 |  |
|  | 25 | Zaškolenie obsluhy | 1 |  |
|  | 26 | záruka 24 mesiacov | 1 |  |
|  | 27 | návod na obsluhu a technická dokumentácia | 1 |  |
|  |  | CENA bez DPH spolu: |  | 0,00 |

|  | Vypĺňajú sa farebne označené polia, spôsobom podľa bodu B v časti B1 súťažných podkladov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V ......................., dňa ............................

.........................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača/lídra skupiny